Montageanleitung eines SLN (G-elumic).

Am Beispiel eines Stilo Gt 3-Türer

Zunächst wird das Selbstleuchtende Nummernschild benötigt:

1. Demontage der Kunststoffverkleidung der Kofferraumklappe:

Dazu muss jeweils eine Schraube in den Griffen der Kofferraumklappe (Innen) gelöst werden.

Sind die Schrauben gelöst, dann muss die Kunststoffverkleidung mit ein wenig Mut und etwas Gewalt abgezogen werden. Diese ist dann nur noch geclipt.

2. Demontage der Griffleiste:

Dazu müssen zunächst 4 Schrauben von innen gelöst werden:

Es handelt sich hierbei um goldfarbene Muttern (Schraubenmuttern). Die beiden mittleren sind leicht versteckt. Die Pfeile zeigen nur die ungefähre Position dieser Schrauben.

Sind die 4 Schrauben gelöst kann die Leiste abgezogen werden. Da die Leiste an zwei Stellen noch zusätzlich geclipt ist, ist es am einfachsten diese durch das Herausdrücken der Klipse (vom Innenraum nach Außen) zu lösen.

Anschließend muss die Leiste noch vom Kabelbaum getrennt werden. Und schon kann man das gute Teil zunächst beiseite legen.

3. Neuen Stopfen einsetzen:

Zunächst muss das alte Kennzeichen und die Kennzeichenhalterung demontiert werden.

Anschließend wird ein Platikstopfen herausgepult (alternativ kann auch ein neuer Stopfen erworben werden).

Auf dem Bild wurde der Stopfen unten links herausgepult, habe mich dann aber dennoch für den Stopfen oben links entschieden.

Dieser Stopfen wird jetzt bearbeitet. Das heißt er wir gekürzt.

Dieser Bearbeitete Stopfen wird nun wieder eingesetzt.

Aus dem Innenraum sieht das dann wie folgt aus:

4. Abdunkeln der Originalbeleuchtung:

Da laut TÜV nur eine Beleuchtungsvariante zugelassen ist, muss die originale Beleuchtung unbrauchbar gemacht werden. Da man beim Stilo nicht einfach die Birnchen rausnehmen kann, da sich sonst der Boardcomputer meldet, habe ich mich dazu entschlossen die Originalabdeckung abzudunkeln:

Zunächst beide Abdeckungen von der Griffleiste abschrauben (4 Schrauben). Diese auch zunächst demontiert lassen, da der Zugang zum Birnchen noch benötigt wird. Bei der Gelegenheit wurden die alten verrosteten Schrauben durch neue ersetzt.

Ich habe die Abdeckungen dann mit schwarzem Isoband abgeklebt:

Der TÜV war damit einverstanden.

5. SLN einbauen:

Zuerst muss die Kennzeichenhalterung montiert werden. Hierbei werden zunächst aber nur 3 der 4 Schrauben eingesetzt. Der bearbeitete Stopfen wird zunächst ausgelassen.

Durch diesen Stopfen wird nun das Kabel des SLN geführt:

Jetzt muss man dafür sorgen, dass das Kabel auch keinen Schaden nimmt. Dazu habe ich mich bei den Quetschdichtungen aus dem Baumarkt bedient.

Davon braucht man zwei. Beide werden jeweils so weit eingeschnitten, dass das Kabel des SLN gerade so durchpasst. Nun wird das ganze mit Hilfe von einer Mutter, einer selbstsichernden Mutter, Unterlegscheiben und einer Schraube wie folgt befestigt:

Bild von außen:

Bild von innen:

Achtung: Man sollte das Kabel an der Schraube vorbeiführen!!

Da das Bild aus dem Innenraum zu einem recht frühen Zeitpunkt entstanden ist, sind darauf viele Unterlegscheiben und nur eine Mutter zu sehen. Habe das später geändert und nur eine Unterlegscheibe und zwei Muttern verwendet. Die beiden Muttern habe ich direkt aufeinander geschraubt, so dass diese sich Kontern können. Die äußere ist dabei außerdem selbstsichernd.

6. Inverter einbauen:

Den Inverter kann man fast beliebig verbauen. Ich habe für diesen aber die Position zwischen den beiden goldenen Muttern platziert:

Diesen Inverter habe ich mit Hilfe von Kabelbindern und Isoband fixiert und befestigt.

7. Anschließen:

Nun muss der Inverter noch an Strom kommen. Diesen habe ich an der originalen Kennzeichenbeleuchtung abgegriffen.

Dazu habe ich das Kabel von innen nach außen geführt. ( Dorthin wo sich auch das Kabel der Griffleiste befindet:

Der grüne Pfeil gibt hierbei nur die Richtung an.

Dieses Kabel habe ich dann durch die Griffleiste zur linken Kennzeichenbeleuchtung geführt und wie folgt (provisorisch) angeschlossen. Später habe ich Kabelschuhe montiert. Am Anschlussprinzip hat sich aber nichts verändert:

Achtung: Plus und Minus beachten!! Am besten vorher mal messen. Am Inverter selbst steht dann welches Kabel an welchen Pol gehört.

Falsches Anschließen kann Schäden am Inverter verursachen!!

Nun wird auch das Kabel vom Kennzeichen am Inverter angeschlossen. Damit die Kabel nicht Klappern habe ich diese noch mit Isoband fixiert.

Das ganze sieht dann so aus:

8. Zusammenschrauben.

Nun wird alles wieder zusammengeschraubt.

- Birnchenabdeckung an der Leiste festschrauben

- Leiste wieder festschrauben

- Kofferraumabdeckung festklicken und schrauben

- Noch mal alles prüfen.

So sieht es aus wenn es fertig ist:

Achtung: Bevor ihr das neue Kennzeichen einbaut geht zum TÜV und lasst es abstempeln.

Abschließend möchte ich noch sagen:

Durchführung auf eigene Gefahr.

Viel Spaß mit dem SLN

Hok